## Slide 1: Sinais da Informação
Sistemas de Telecomunicações
Prof. Henrique Bezerra

## Slide 2: Sinais
As fontes de informação geram dados, músicas, imagens.
Para que ocorram as transmissões, esses dados precisam estar na forma de sinais.
Os sinais podem ter várias naturezas: elétrica, eletromagnética, óptica.

## Slide 3: Classificação dos Sinais Elétricos
Os sinais elétricos podem ser classificados em:
  Analógicos;
  Digitais.
Sinal analógico: grandeza física que varia suave e continuamente no tempo. Exemplos: Fala, posição angular de instrumento de medida, intensidade de luz.

## Slide 4: Classificação dos Sinais Elétricos
Sinal digital: sequência ordenada de símbolos de um alfabeto finito.
Exemplos: Sinal utilizado nos sistemas digitais.
Os sinais digitais tem maior probabilidade de regeneração em transmissões a longas distâncias.

## Slide 5: Classificação dos Sinais Elétricos

## Slide 6: Denominação dos Sinais Elétricos
Os sinais elétricos podem receber as seguintes denominações:
  Finito;
  Periódico;
  Aperiódico;
  Aleatório;
  Pseudoaleatório;
  Determinístico

## Slide 7: Denominação dos Sinais Elétricos
Finito: Ocorre num espaço finito de tempo.
Periódico: Repete-se em intervalos de tempos iguais.
Aperiódico: O sinal não é repetitivo.
Aleatório: Possui comportamento imprevisível. Exemplo mais famoso é o ruído elétrico.

## Slide 8: Denominação dos Sinais Elétricos
Pseudoaleatório: Sinal aparentemente aleatório, mas de certa forma previsível. Ex: fonte geradora de sinais pseudoaleatórios em criptossistemas.
Determinístico: Perfeitamente previsível e determinado, desenvolvido a partir de uma expressão matemática em função de uma outra grandeza( tempo, frequência, fase). Ex: Sinal senoidal.

## Slide 9: Sinal Periódico
É o mais fácil de ser estudado.
Período ou Ciclo: Intervalo de repetição do sinal. Representado pela letra T e medido em segundos.
Frequência: Quantidade de ciclos por segundo. Representado pela letra f e medido em Hertz(Hz).

## Slide 10: Sinal Periódico
O sinal periódico pode ser:
  Assimétrico: semiciclo positivo difere do negativo;
  Simétrico: semiciclos semelhantes
O sinal senoidal é o sinal periódico mais utilizado, pois é um sinal simples e puro. Muito utilizado em ensaios nas telecomunicações.

## Slide 11: Sinal Periódico Assimétrico

## Slide 12: Sinal Periódico Simétrico

## Slide 13: Parâmetros e Unidades de Medidas
Alguns parâmetros utilizados nas medidas dos sinais da informação são:
  Tensão(E);
  Intensidade da corrente elétrica(I);
  Fase;
  Potência Elétrica(P).

## Slide 14: Tensão Elétrica(E)
É a diferença de potencial elétrico entre 2 pontos. Medido em Volt[V].
Ao ser aplicada sobre uma resistência R, gera uma corrente I no circuito, seguindo a lei de Ohm:
E = R . I

## Slide 15: Corrente Elétrica(I)
Fluxo ordenado de partícula portadoras de carga elétrica. Medida em Ampère[A].
Obedecendo a lei de Ohm e conhecendo os valores da tensão e da resistência, pode-se calcular também a corrente.
Pode ser dividida em corrente contínua(fluxo ordenado de elétrons sempre numa direção) e corrente alternada(sentido varia no tempo).

## Slide 16: Corrente Elétrica(I)

## Slide 17: Frequência(f)
Quantidade de ciclos por segundo do sinal periódico gerado. Medido em Hertz(Hz).

## Slide 18: Fase
Medida, em tempo ou em ângulo, obtida em relação a uma referência fixa ou comparativa entre sinais.
Um sinal pode estar em fase, atrasado ou adiantado em relação a outro sinal.
A diferença de tempo entre sinais é chamado de retardo ou delay. Pode ser visto no osciloscópio.

## Slide 19: Fase

## Slide 20: Potência Elétrica(P)
Equivale à energia elétrica gerada por uma fonte ou dissipada por uma carga. É medida em watt(w).
Pela lei de Ohm, pode-se ser calculada a potência dissipada por uma carga resistiva:

## Slide 21: Potência Elétrica
Em telecomunicações, os sinais são transmitidos em níveis muito baixos de potência. Sinais de menor potência necessitam de amplificadores de potência.
Por isso, o valor de uma potência elétrica é dado utilizando-se múltiplos e submúltiplos de watt, como miliwatt(mW) ou megawatt(MW).

## Slide 23: Onda
Sequência contínua do sinal gerado por uma fonte.
Uma onda pode ser usada no processo de modulação para possibilitar a transmissão de dados. Esta onda é chamada de portadora.

## Slide 24: Modulação
Modulação é o processo na qual a informação é adicionada a ondas eletromagnéticas.
Desta forma, qualquer tipo de informação, até mesmo a voz humana ou transmissão de dados, é transmitida numa onda eletromagnética.
O transmissor adiciona a informação numa onda básica de tal forma que poderá ser recuperada na parte receptora através de um processo reverso chamado demodulação.

## Slide 25: Modulação
Modulação consiste em fazer com que um parâmetro da onda portadora mude de valor de acordo com a variação do sinal modulante(normalmente uma senóide), que é a informação que se deseja transmitir.
Os parâmetros que, normalmente, são alterados são:
  Amplitude;
  Frequência ;
  Fase.

## Slide 26: Modulação
Destacam-se dois tipos básicos de modulação:
  MODULAÇÃO ANALÓGICA;
  MODULAÇÃO DIGITAL.
Ambas modulações são utilizados nos sistemas de comunicação conforme o tipo de sinal que se quer transmitir.

## Slide 27: Modulação
Modulação em Amplitude:

## Slide 28: Modulação
Modulação em frequência:

## Slide 29: Modulação
Modulação em fase:

## Slide 30: Multiplexação
Multiplexação consiste em agrupar em único meio de transmissão um grupo de canais de transmissão.
A multiplexação em redes de comutação de circuitos é caracterizada em:
  FDM (frequency division multiplexing);
  TDM (time division multiplexing).

## Slide 31: Multiplexação
Na multiplexação FDM (frequency division multiplexing), o espectro de frequência de um enlace é compartilhado entre canais lógicos, com cada usuário tendo posse exclusiva de uma faixa de frequência;

## Slide 32: Multiplexação
A FDM (Frenquency Division Multiplexing) usa diferentes frequências.
Receptor sintoniza a frequência específica para extrair a modulação de um canal.
Frequências devem ser separadas para evitar interferência.
Exigem uma determinada largura de banda, em redes telefônicas o valor é de 4Khz (4mil Hertz ou 4 mil ciclos por segundo) e em estações de rádio exigem em torno de 88MHz e 108MHz.

## Slide 33: Multiplexação
A TDM (Time Division Multiplexing) usa apenas uma frequência e envia os bits sequencialmente. O tempo é dividido em quadros de duração fixa, e cada quadro é dividido em um número fixo de compartimentos (slots).
Esses compartimentos ficam reservados para uso exclusivo da conexão.

## Slide 34: Multiplexação
TDM:

## Slide 35: Sinais Analógicos
Obtidos diretamente dos transdutores em pequenas amplitudes. Daí, há a necessidade de amplificação.
Ex: Voz.

## Slide 36: Voz
Espectro apresenta sinais de frequência entre 300 e 3400 Hz.
Inteligibilidade da voz: B = 3400Hz – 300Hz = 3100Hz.
Para telefonia, usamos B= 4Khz para canal de voz.
Para AM: B = 5KHz e para FM: B = 15KHz. No caso da TV: B= 6 MHz( 4MHz para vídeo).

## Slide 37: Senóide e Cossenóide
Sinais analógicos fundamentais.
Baseados nas funções seno e cosseno.
Descritos pela seguinte expressão matemática:

## Slide 38: Senóide e Cossenóide
Onde:
  .
  F é a frequência em Hertz, dada por:

## Slide 39: Senóide e Cossenóide
A diferença entre uma senóide e uma cossenóide é a defasagem de 90° na fase do sinal, já que amplitude e frequência são semelhantes. Como abaixo:

## Slide 40: Senóide e Cossenóide
As relações entre as tensões de valores máximo (Emax) ou de pico(Ep), pico a pico(Epp), eficaz( E ) ou RMS são:

## Slide 41: Senóide e Cossenóide
O valor eficaz RMS( Root Mean Square) da onda senoidal equivale ao valor da tensão contínua que produz o mesmo efeito térmico quando aplicada sobre uma carga resistiva R.

## Slide 42: Transdutores
Transdutor é todo dispositivo capaz de transformar uma forma de energia em outra.
Ex:
  Microfone – converte ondas sonoras em sinais elétricos.
  Alto-falante – converte sinais elétricos em ondas sonoras
  LED – converte energia elétrica em luz.
  Fototransistor - converte luz em energia elétrica.

## Slide 43: Sensores
Dispositivo que modifica uma característica intrínseca quando ocorre variação física no ambiente externo para o qual o dispositivo é sensível.
Ex:
  Fotorresistor ou LDR: resistor que varia seu valor ôhmico de acordo com a luminosidade do ambiente. Usado na iluminação das ruas.
  Termistor: Resistor que varia seu valor ôhmico de acordo com a temperatura ambiente. Usado em sistemas modernos de refrigeração.

## Slide 44: Sensores
  CCD( charge-coupled device): utilizado na captura de imagens. Lentes permitem que a luminosidade incida sobre vários pixels(pigmentos fotossensíveis), que são sensibilizados e geram cargas elétricas. Um circuito externo faz a captura da imagem capturada.
  CMOS(complimentary metal-oxide semiconductor): Mesma finalidade do CCD. Há um amplificador de sinal para cada pixel. Consome menos energia da fonte e é mais susceptível a ruído.

## Slide 45: Amplificadores
Dispositivo que eleva o nível do sinal elétrico da informação em tensão ou corrente elétrica.
A missão do amplificador é reproduzir o sinal na sua forma original. Quando não há isso, diz-se que houve distorção.
De acordo com o tipo de sinal que trabalha, o amplificador pode ser classificado em amplificador de áudio, de vídeo ou de RF.

## Slide 46: Amplificadores
Ganho de amplificação: indica em quantas vezes o sinal foi amplificado. É medido em dB. É calculado da seguinte forma:

## Slide 47: Atenuadores
Realizam papel oposto ao do amplificador. Ex: Divisor de tensão nos circuitos elétricos.
São estruturas passivas formadas por resistores que dissipam parte da energia em forma de calor (efeito Joule).

## Slide 48: Acopladores
Acoplador é uma estrutura usada para transferir energia de um estágio de um circuito para outro.
A maior transferência de potência se dá quando há o casamento das impedâncias dos estágios.

## Slide 49: Acopladores
Tipos de acoplamentos:
  Direto: realizado por um condutor elétrico.
  Resistivo: feito por um resistor elétrico.
  Indutivo: realizado por um transformador com enrolamentos primário e secundário.

## Slide 50: Acopladores
  Capacitivo: utiliza um capacitor de acoplamento.
  Misto: feito por um circuito R(resistor), L(inndutor), C(capacitor).
  Óptico: Transfere o sinal elétrico da linha para o circuito eletrônico praticamente sem ruído. Composto por um LED e um fototransistor.

## Slide 51: Filtros
Estruturas elétricas ou eletrônicas que permitem, impedem ou retardam a passagem de sinais elétricos em determinadas frequências. Ex: Equalizador de áudio.
Estrutura básica de um filtro:

## Slide 52: Filtros
Os filtros são divididos em 2 tipos:
  Passivos: formados por componentes passivos R, L e C que dissipam energia e, por isso, o sinal na saída está sempre atenuado.
  Ativo: opera com um ou mais CI op (circuito integrado operacional) e tem a vantagem de proporcionar ganho ao sinal. O filtro ativo filtra amplificando o sinal.

## Slide 53: Filtros
Cada filtro possui seu fator de qualidade dado por:
Q = w0 / w2 – w1

## Slide 54: Filtros
Quanto à seleção de frequências, os filtros podem ser denominados assim:
  Filtro passa-alta: permite a passagem de sinais elétricos no intervalo entre wc e o infinito.

## Slide 55: Filtros
  Filtro passa-baixa: permite a passagem do sinal entre zero e a frequência de corte wc

## Slide 56: Filtros
  Filtro passa-faixa: permite a passagem do sinal entre w1 e w2

## Slide 57: Filtros
  Filtro rejeita-faixa: atenua o sinal entre w1 e w2

## Slide 58: Sinais Digitais
São “sinais artificiais”: gerados por circuitos eletrônicos.
Podem ser armazenado em dispositivos de armazenamento.
Necessita de conversores D/A ou A/D para gerarem ou serem gerados a partir de sinais analógicos respectivamente.

## Slide 59: Sinais Digitais x Analógicos
Imunidade ao o ruído elétrico:
  O sinal digital apresenta uma imunidade ao ruído elétrico bem maior que o sinal analógico.
Armazenamento de Dados:
  Os sinais digitais podem ser armazenados em circuitos de memória, CD-Rom, pen-drives. Já o sinal analógico é armazenado em fitas magnéticas(dispositivo em desuso).

## Slide 60: Sinais Digitais x Analógicos
Transmissão:
  A multiplexação utilizando sinais digitais supera com vantagens, em quantidade de canais e qualidade do sinal, a multiplexação que utiliza sinais analógicos.
Segurança da informação:
  Os sinais digitais oferece facilidade à criptografia em relação aos sinais analógicos.

## Slide 61: Sinais Digitais
Modos de Transmissão de Bits:
  Modo em série: A transmissão da sequência de bits ocorre por um só canal.
  Modo em Paralelo: Os bits são transmitidos, um a um, em múltiplos canais.

## Slide 62: Sinais Digitais
Modos de Transmissão de Bits:

## Slide 63: Geração de Bits
A informação digital é composta por pulsos gerados a partir do chaveamento eletrônico de uma fonte de tensão contínua.

## Slide 64: Geração de Bits
A largura do pulso ou tempo de duração de bit Tb é medido na unidade de tempo segundo(s), já a taxa de geração é dada em bits por segundo (bps).

## Slide 65: Formatos dos sinais binários
As formas de apresentação dos sinais binários são as seguintes:
  Polar, unipolar ou on-off: É a forma mais utilizada. O bit um é representado pelo pulso positivo e o não há pulso na ocorrência de bit zero.
  Bipolar sem retorno a zero: O bit um é representado pelo pulso positivo e o bit zero é representado pelo pulso negativo.

## Slide 66: Formatos dos sinais binários
  Bipolar com retorno a zero ou pseudoternária: o bit 1 é representado por pulsos positivos e negativos usados alternadamente a cada ocorrência de 1 e não há pulso na ocorrência de zero.
  Manchester ou sinalização bifásica de banda básica: o bit 1 é representado por um pulso positivo seguido de um negativo, bit zero são 2 pulsos reversos e todos os bits tem a metade da duração de um pulso de referência polar. Muito usado nos sistemas digitais com fibras ópticas.

## Slide 67: Formatos dos sinais binários

## Slide 68: Ruído Elétrico
O ruído é o inimigo número 1 das comunicações.
Possui comportamento aleatório, amplitudes e fases variáveis, presente em todo o espectro de frequências, particularmente no canal rádio.

## Slide 69: Ruído Elétrico
Origina-se pela agitação térmica dos elétrons existentes na atmosfera.

## Slide 70: Ruído Elétrico
A natureza possui diversas fontes de ruído.
Os ruídos podem ser classificados em 2 tipos principais de modo de agressão:
  Ruído externo: captado pela antena e amplificador
  Ruído interno dos equipamentos (amplificador ou receptor).

## Slide 71: Fontes externas de ruído
Atuam no canal de comunicações.

## Slide 72: Fontes externas de ruído
Tipos de ruídos causados por fontes externas:
  Ruído atmosférico: Resulta de descargas elétricas na atmosfera(raios).
  Maior incidência na região dos trópicos.
  Afeta sobremaneira as comunicações rádio em alta frequência (3 a 30 MHz).
  Em comunicações digitais, promove a destruição de várias sequências de bits (efeito rajada). Gera a perda da informação. Código corretores de erros inibem sua ação.

## Slide 73: Fontes externas de ruído
  Ruído cósmico: Gerado por distúrbios ocorridos fora da Terra, por diversas fontes do espaço interestelar.
  Maior intensidade em frequências acima de 20Mhz.
  O Sol é a maior fonte de ruído cósmico.
  Eventualmente, o nível do ruído gerado pelo Sol pode queimar equipamentos eletrônicos de recepção de satélites.

## Slide 74: Fontes externas de ruído
  Ruído provocado pelo homem: Gerado por aparelho, máquina ou dispositivo fabricado pelo homem.
  Exemplos: ruído gerado por motores elétricos; ruídos gerados por motores de ignição de automóveis. Por isso, é melhor que se utilize comunicações radioveiculares em automóveis movidos a Diesel que não precisam de ignição.

## Slide 75: Relação Sinal/Ruído
Elemento muito importante para as telecomunicações.
Representada por S/N e dada em dB.

## Slide 76: Relação Sinal/Ruído
Se elevado em relação ao sinal, o ruído pode tornar a informação ininteligível e até inviabilizar a comunicação.
À saída do demodulador, pode ser dada por:

## Slide 77: Relação Sinal/Ruído
Onde:
  m e β são, respectivamente, os índices de modulação AM e FM e S/N tem valor em dB.
As expressões acima são válidas apenas para valores acima do limiar de funcionamento do estágio do demodulador ,que é tipicamente acima de 10 dB.

## Slide 78: Relação Sinal/Ruído
Elementos importantes nas técnicas para aumentar relação sinal/ ruído:
  Potência de transmissão;
  Ganho das antenas(transmissora e receptora);
  Figura de ruído do receptor;
  Tipo de demodulador (AM e FM);
  Circuito anti-ruído do receptor;

## Slide 79: Relação Sinal/Ruído
Os diferentes enlaces de comunicação, analógicos ou digitais, exigem um valor de S/N mínimo na recepção para que as comunicações ocorram com boa qualidade de sinal:

## Slide 80: Fonte interna de ruído
Nos amplificadores, o ruído interno ou ruído térmico é gerado pela colisão de elétrons, quando da passagem da corrente elétrica nos componentes resistivos do circuito: resistores, diodos e transistores.
Os circuitos eletrônicos geram 2 tipos de ruídos:
  Ruído de disparo: gerado por válvulas e semicondutores.
  Ruído térmico: gerado em componentes resistivos.

## Slide 81: Fonte interna de ruído
Estes 2 tipos de ruído devem ser tratados como ruídos brancos.
Ruído branco(white noise) é um ruído presente em todo o espectro de frequência com densidade espectral constante.
Densidade espectral de ruído (N0 ) é a potência de ruído por hertz da faixa.

## Slide 82: Fonte interna de ruído
O ruído branco recebeu esse nome graças às suas flutuações que são semelhantes às flutuações existentes na cor branca.

## Slide 83: Fonte interna de ruído
O ruído branco é um ruído bem comportado, com distribuição gaussiana, média zero e variância σ (sigma).
Por isso, é utilizado como modelo de ruído para facilitar os estudos em telecomunicações.
Costuma ser designado pela sigla AWGN (Additive White Gaussian Noise).

## Slide 84: Figura de Ruído
Equipamentos receptores e amplificadores são montados com esquemas de amplificadores em cascata.
Assim, o ruído elétrico gerado no primeiro estágio é amplificado pelos demais e cada um deles contribui com uma parcela de ruído. Além disso, o sistema ainda amplifica o ruído externo captado pela antena junto com o sinal.

## Slide 85: Figura de Ruído
A figura de ruído interno gerado por um dispositivo é expressa pela seguinte expressão , F:
Quanto menor for o ruído, melhor será o sistema; Portanto, quanto menor a figura de ruído, melhor.

## Slide 86: Figura de Ruído
Na prática, a figura de ruído de um receptor, na temperatura T0, é obtida através da montagem de um esquema como o abaixo:

## Slide 87: Figura de Ruído
O valor da figura de ruído deve ser especificado, segundo Friis, por conveniência de cálculo, em 290k (17°C).
A Temperatura Efetiva de Ruído Te do dispositivo é dada pela expressão:

## Slide 88: Figura de Ruído
Onde:
  T0 : temperatura ambiente em Kelvin, com valores típicos entre 290k e 300k (17° e 27° respectivamente).
Assim, a temperatura de 0 k(zero absoluto ou -273°C) não mais circula corrente elétrica no dispositivo e tem-se Te = 0.

## Slide 89: Figura de Ruído
Ordem de grandeza de F: Um receptor de muito boa qualidade, com B de 27MHZ, usado em comunicações digitais a 140 Mbits/s, é oferecido comercialmente com F <=4 dB.
A antena receptora é a porta de entrada de ruído no sistema rádio.
Quanto maior for B de canal, maior será o nível de ruído recebido e amplificado.

## Slide 90: Potência de ruído
A potência de ruído sobre uma carga resistiva situada na saída do amplificador é dada pela seguinte expressão:
Onde:
  Pn = Potência de ruído (w).
  K = constante de Boltzmann = 1,38 . 10-23 joules/kelvin
  T0 = Temperatura ambiente em kelvin;
  B = banda do canal, em Hz.

## Slide 91: Potência de ruído
Assim, a potência de ruído na saída do receptor será dada por:
ou

## Slide 92: Potência de ruído
Quando considerarmos os ganhos dos estágios amplificadores em cascata, o ganho do sistema de amplificação será incluído nos cálculos e a potência de ruído na saída será:
ou

## Slide 93: Potência de Ruído
Onde:
  Gsis = ganho total de amplificação do sistema devido aos estágios em cascata, dado pela seguinte expressão:
  Fsis = figura de ruído total do sistema, expresso por:

## Slide 94: Potência de Ruído
  Te sis = temperatura efetiva do sistema para estágios em cascata, dado por:

## Slide 95: Decibel(dB)
O decibel é uma poderosa ferramenta utilizada nos cálculos em telecomunicações.
A relação entre 2 potências é dada em decibéis através do cálculo:

## Slide 96: Decibel(dB)
Entre tensões, o valor equivalente em dB é calculado assim:
Se o valor da potência estiver relacionado a 1 watt, o resultado será expresso em dBw. Se o valor da tensão estiver relacionado a 1 volt, o resultado será expresso em dBV.

## Slide 97: Decibel(dB)
A conversão em dB de valores numéricos n como figura de ruído, ganho de antena, etc., aplica-se 10 log n.
  Miliwatt[mw] -> dBm
  Microwatt[μw] -> dBμ

## Slide 98: Decibel(dB)
Regras básicas de operação:
  Somam-se e subtraem-se dB com dBw, dBm e dBμ.
  Não se somam nem se subtraem dBw com dbW, dbm com dBm e dBμ com dBμ.
  A diferença entre 2 valores em dBw, 2 valores em dBm ou 2 valores dBμ é expressa em dB.

## Slide 99: Decibel(dB)
Exemplos:

## Slide 100: Decibel(dB)
Exemplos:

## Slide 101: Decibel(dB)
Exemplos:

## Slide 102: Decibel(dB)
Exemplos: