## Slide 1: Princípios de comunicação e Topologias
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará
Disciplina: Redes de Computadores
Semestre: 2018.1
Professor: Rogério Diógenes
Campus: Boa Viagem

## Slide 2: PUD Disciplina
Unidade I - Princípios de comunicação
  Introdução
  Evolução, história e conceitos básicos.
Unidade II - Topologias
  Estrela
  Anel
  Barra
  Hubs e Switchs
Notes: obs: as vezes representados no sistema hexadecimal ;
Essas instruções, chamadas de código de máquina, são representadas por sequências de bits, normalmente limitadas pelo número de bits do registrador principal (8, 16, 32, 64 ou 128) da CPU.

## Slide 3: PUD Disciplina
Unidade I - Princípios de comunicação
  Introdução
  Evolução, história e conceitos básicos.
Unidade II - Topologias
  Estrela
  Anel
  Barra
  Hubs e Switchs
Notes: obs: as vezes representados no sistema hexadecimal ;
Essas instruções, chamadas de código de máquina, são representadas por sequências de bits, normalmente limitadas pelo número de bits do registrador principal (8, 16, 32, 64 ou 128) da CPU.

## Slide 4: Aula passa:
Revisão de comunicação de dados;
Introdução a redes de computadores
  O que é a Internet?
  A periferia da Internet
    Hospedeiros;
    Meios físicos;
    Redes de Acesso
      DSL;
      Cabo;
      FTTH;
      Discado;
      Satélite.

## Slide 5: Conteúdo da aula de hoje
Introdução a redes de computadores
  O núcleo da rede
    Comutação de circuitos e comutação de pacotes;
    ISPs e backbones da Internet
  Atraso, perda e vazão
  Camadas de protocolo e seus modelos de serviço

## Slide 6: Núcleo da rede

## Slide 7: Comutação de pacotes x circutios
Comutação de circuitos:
  Os recursos necessários ao longo do enlace de comunicação para prover comunicação entre dois sistemas são reservados pelo período da sessão de comunicação entre os hosts.
    Ex: Telefone fixo, telefone celular;
Comutação de Pacotes
  Os recursos necessários não são reservados. Usa o recurso da rede por demanda. Pode haver atraso.
    Ex: Internet.
Analogia do restaurante!
Notes: Analogia Restaurante
Restaurante que exige reserva: Comutação de circuitos.
Restaurante que não exige reserva: Comutação de Pacotes.

## Slide 8: Comutação de pacotes
Em uma aplicação de rede, sistemas finais trocam mensagens entre si.
Para enviar uma mensagem de um sistema final de origem para um destino, o originador fragmenta mensagens longas em porções de dados menores, denominadas pacotes.
Entre origem e destino, cada um deles percorre enlaces de comunicação e comutadores de pacotes.
Há dois tipos principais de comutadores de pacotes: roteadores e comutadores de camada de enlace.

## Slide 9: Comutação de pacotes
Em uma aplicação de rede, sistemas finais trocam mensagens entre si.
Para enviar uma mensagem de um sistema final de origem para um destino, o originador fragmenta mensagens longas em porções de dados menores, denominadas pacotes.
Entre origem e destino, cada um deles percorre enlaces de comunicação e comutadores de pacotes.
Há dois tipos principais de comutadores de pacotes: roteadores e comutadores de camada de enlace.

## Slide 10: Comutação de pacotes
Significa que o comutador de pacotes deve receber o pacote inteiro antes de poder começar a transmitir o primeiro bit para o enlace de saída.

## Slide 11: Tabelas de repasse e protocolos de roteamento
Cada roteador possui uma tabela de encaminhamento que mapeia os endereços de destino para enlaces de saída desse roteador.
O processo de roteamento fim a fim é semelhante a um motorista que não quer consultar o mapa, preferindo pedir informações.
Um protocolo de roteamento pode, por exemplo, determinar o caminho mais curto de cada roteador a cada destino e utilizar os resultados para configurar as tabelas de encaminhamento nos roteadores.

## Slide 12: Comutação de circuitos
As redes de telefonia tradicionais são exemplos de redes de computação de circuitos.

## Slide 13: Multiplexação em redes de comutação de circuitos
Um circuito é implementado em um enlace por multiplexação por divisão de frequência (FDM) ou por multiplexação por divisão de tempo (TDM).
Embora tanto a comutação de pacotes quanto a de circuitos predominem nas redes de telecomunicação de hoje, a tendência é, sem dúvida, a comutação de pacotes.

## Slide 14: Multiplexação em redes de comutação de circuitos
Com FDM, cada circuito dispõe continuamente de uma fração da largura de banda.
Com TDM, cada circuito dispõe de toda a largura de banda periodicamente, durante breves intervalos de tempo.

## Slide 15: Multiplexação em redes de comutação de circuitos
FDM
frequência
tempo
TDM
frequência
tempo
4 usuários
Exemplo:

## Slide 16: Multiplexação em redes de comutação de circuitos
Exemplo numérico:
Quanto tempo leva para enviar um arquivo de 640.000 bits do hospedeiro A para o hospedeiro B em uma rede de comutação de circuitos?
  todos os enlaces são de 1536 Mbps
  cada enlace usa TDM com 24 slots/seg
  500 ms para estabelecer circuito fim a fim

## Slide 17: Comutação de pacotes: multiplexação estatística
Enlace de 1 Mb/s
Cada usuário:
  100 kb/s quando “ativo”
  Ativo 10% do tempo
Comutação de circuito:
  10 usuários
Comutação de pacotes:
  Com 35 usuários, probabilidade > 10 ativos ao mesmo tempo é menor que 0,0004
N usuários
3x MAIS

## Slide 18: Estrutura da Internet: rede de redes
Aproximadamente hierárquica
ISP - Internet Service Provider (Provedor de Serviço de Internet)

## Slide 19: Estrutura da Internet: rede de redes
No centro: ISPs de nível 1.
  Conectam-se diretamente a cada um dos outros ISPs de nível 1;
  Conectam-se a um grande número de ISPs de nível 2 e outras redes clientes;
  Possuem cobertura internacional
ISP nível 1
ISP nível 1
ISP nível 1
interconexão de provedores de nível 1 (peer) privadamente

## Slide 20: Estrutura da Internet: rede de redes
Os ISPs de nível 1 são conhecidos como:
  Redes de backbone da Internet.

## Slide 21: Estrutura da Internet: rede de redes
ISPs nível 1

## Slide 22: Estrutura da Internet: rede de redes
ISPs nível 2
  Conectam a um ou a mais ISPs de nível 1, possivelmente outros ISPs de nível 2.
  Alcances regional ou nacional
ISP nível 1
ISP nível 1
ISP nível 1
ISP nível 2
ISP nível 2
ISP nível 2
ISP nível 2
ISP nível 2
ISP de nível 2 paga ao ISP nível 1 por conectividade com restante da Internet
ISP de nível 2 é cliente do provedor de nível 1
ISPs de nível 2 também olham privadamente uns para os outros.
Notes: Alguns provedores de nível 1 também são provedores de nível 2.

## Slide 23: Estrutura da Internet: rede de redes
ISPs nível 3 ou maiores
  Rede do último salto (acesso), mais próxima dos clientes finais.
ISP nível 1
ISP nível 1
ISP nível 1
ISP nível 2
ISP nível 2
ISP nível 2
ISP nível 2
ISP nível 2
ISP local
ISP local
ISP local
ISP local
ISP local
ISP nível 3
ISP local
ISP local
ISP local
ISPs locais e de nível 3 são clientes de ISPs de camada mais alta conectando-os ao restante da Internet
Notes: Alguns provedores de nível 1 também são provedores de nível 2.

## Slide 24: Estrutura da Internet: rede de redes
Um pacote passa por muitas redes!
ISP nível 1
ISP nível 1
ISP nível 1
ISP nível 2
ISP nível 2
ISP nível 2
ISP nível 2
ISP nível 2
ISP local
ISP local
ISP local
ISP local
ISP local
ISP nível 3
ISP local
ISP local
ISP local
Notes: Alguns provedores de nível 1 também são provedores de nível 2.

## Slide 25: Uma visão geral de atraso em redes de comutação de pacotes
Quais são os atrasos?
Quando um pacote viaja de um nó ao nó, sofre, ao longo desse caminho, diversos tipos de atraso em cada nó.
Os mais importantes deles são:
  o atraso de processamento nodal;
  o atraso de fila;
  o atraso de transmissão;
  O atraso de propagação.
Notes: Alguns provedores de nível 1 também são provedores de nível 2.

## Slide 26: Como ocorrem a perda e o atraso?
Pacotes se enfileiram em buffers de roteador
  Taxa de chegada de pacotes ao enlace ultrapassa capacidade de saída do enlace;
  Pacotes se enfileiram, esperam por sua vez.
A
B
pacote sendo transmitido (atraso)
pacotes se enfileirando (atraso)
buffers livres (disponíveis) : pacotes chegando descartados (perda) se não houver buffers livres
Notes: Alguns provedores de nível 1 também são provedores de nível 2.

## Slide 27: Tipos de atrasos
1. processamento nodal:
  verificar erros de bit
  determinar enlace de saída
  Consultar cabeçalho
A
B
propagação
transmissão
processamento
nodal
enfileiramento
2. enfileiramento
  tempo esperando por transmissão no enlace de saída
  depende do nível de congestionamento do roteador
Notes: Alguns provedores de nível 1 também são provedores de nível 2.

## Slide 28: Tipos de atrasos
3. atraso de transmissão:
R = largura de banda do enlace (bps)
L = tamanho do pacote (bits)
tempo para enviar bits no enlace = L / R
4. atraso de propagação:
d = tamanho do enlace físico
s = vel. de propagação no meio (~2x10 m/s)
atraso de propagação = d/s
A
B
propagação
transmissão
processamento nodal
enfileiramento
Nota: s e R são quantidades muito diferentes!
8
Notes: Alguns provedores de nível 1 também são provedores de nível 2.

## Slide 29: Analogia com caravanas
carros se “propagam” a 100 km/h
cabines de pedágio levam 12 s para atender carro (tempo de transmissão)
carro~bit; caravana ~ pacote
P: Quanto tempo para a caravana formar fila antes da 2a cabine?
tempo para “empurrar” caravana inteira pela cabine na estrada = 12 X 10 = 120 s
tempo para último carro se propagar da 1a à 2a cabine de pedágio: 100 km/(100 km/h) = 1 h
Resposta: 62 minutos
cabine
cabine
caravana de 10 carros
100 km
100 km
Notes: Alguns provedores de nível 1 também são provedores de nível 2.

## Slide 30: Analogia com caravanas
carros agora se “propagam” a 1000 km/h
cabine agora leva 1 min para atender um carro
P: Os carros chegarão à 2a cabine antes que todos os carros sejam atendidos na 1a cabine?
Sim! Após 7 min, 1o carro na 2a cabine e 3 carros ainda na 1a cabine.
1o bit do pacote pode chegar ao 2o roteador antes que o pacote seja totalmente transmitido no 1o roteador!
cabine
cabine
caravana de 10 carros
100 km
100 km
Notes: Alguns provedores de nível 1 também são provedores de nível 2.

## Slide 31: Atraso nodal
dproc = atraso de processamento
  normalmente, poucos microssegundos ou menos
dfila = atraso de enfileiramento
  depende do congestionamento
dtrans = atraso de transmissão
  = L/R, significativo para enlaces de baixa velocidade
dprop = atraso de propagação
  alguns microssegundos a centenas de ms
Notes: Alguns provedores de nível 1 também são provedores de nível 2.

## Slide 32
OBRIGADO PELA ATENÇÃO!