## Slide 1: Princípios de comunicação e Topologias
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará
Disciplina: Redes de Computadores
Semestre: 2018.1
Professor: Rogério Diógenes
Campus: Boa Viagem

## Slide 2: PUD Disciplina
Unidade I - Princípios de comunicação
  Introdução
  Evolução, história e conceitos básicos.
Unidade II - Topologias
  Estrela
  Anel
  Barra
  Hubs e Switchs
Notes: obs: as vezes representados no sistema hexadecimal ;
Essas instruções, chamadas de código de máquina, são representadas por sequências de bits, normalmente limitadas pelo número de bits do registrador principal (8, 16, 32, 64 ou 128) da CPU.

## Slide 3: Aulas passadas:
Revisão de comunicação de dados;
Introdução a redes de computadores
  O que é a Internet?
  A periferia da Internet
    Hospedeiros;
    Meios físicos;
    Redes de Acesso
      DSL;
      Cabo;
      FTTH;
      Discado;
      Satélite.

## Slide 4: Aula passada
Introdução a redes de computadores
  O núcleo da rede
    Comutação de circuitos e comutação de pacotes;
    ISPs e backbones da Internet
  Atraso, perda e vazão
  Camadas de protocolo e seus modelos de serviço

## Slide 5: Aula passada
Introdução a redes de computadores
  O núcleo da rede
    Comutação de circuitos e comutação de pacotes;
    ISPs e backbones da Internet
  Atraso, perda e vazão
  Camadas de protocolo e seus modelos de serviço

## Slide 6: Núcleo da rede Resumo

## Slide 7: Comutação de circuitos - Resumo
As redes de telefonia tradicionais são exemplos de redes de computação de circuitos.

## Slide 8: Comutação de pacotes: multiplexação estatística - Resumo
Enlace de 1 Mb/s
Cada usuário:
  100 kb/s quando “ativo”
  Ativo 10% do tempo
Comutação de circuito:
  10 usuários
Comutação de pacotes:
  Com 35 usuários, probabilidade > 10 ativos ao mesmo tempo é menor que 0,0004
N usuários
3x MAIS

## Slide 9: Estrutura da Internet: rede de redes - Resumo
Um pacote passa por muitas redes!
ISP nível 1
ISP nível 1
ISP nível 1
ISP nível 2
ISP nível 2
ISP nível 2
ISP nível 2
ISP nível 2
ISP local
ISP local
ISP local
ISP local
ISP local
ISP nível 3
ISP local
ISP local
ISP local
Notes: Alguns provedores de nível 1 também são provedores de nível 2.

## Slide 10: Atraso nodal - Resumo
dproc = atraso de processamento
  normalmente, poucos microssegundos ou menos
dfila = atraso de enfileiramento
  depende do congestionamento
dtrans = atraso de transmissão
  = L/R, significativo para enlaces de baixa velocidade
dprop = atraso de propagação
  alguns microssegundos a centenas de ms
Notes: Alguns provedores de nível 1 também são provedores de nível 2.

## Slide 11: Atraso de fila e perda de pacote
Quando o atraso de fila é grande e quando é insignificante?
A resposta depende da velocidade de transmissão do enlace, da taxa com que o tráfego chega à fila e de sua natureza em rajadas.
Uma das regras de ouro da engenharia de tráfego é: projete seu sistema de modo que a intensidade de tráfego não seja maior do que 1.
A dependência qualitativa entre o atraso de fila médio e a intensidade de tráfego é mostrada na figura a seguir.
Notes: ATRASO de fila é o mais importante.

## Slide 12: Atraso de fila e perda de pacote
R = largura de banda do enlace (bps)
L = tamanho do pacote (bits)
a = taxa média de chegada de pacote
intensidade de tráfego = La/R
La/R ~ 0: pequeno atraso de enfileiramento médio
La/R -> 1: atrasos tornam-se grandes
La/R > 1: mais “trabalho” chegando do que pode ser atendido, atraso médio infinito!
Notes: Alguns provedores de nível 1 também são provedores de nível 2.

## Slide 13: Perda de pacote
fila (ou buffer) antes do enlace no buffer tem capacidade finita
pacote chegando à fila cheia descartado (ou perdido)
último pacote pode ser retransmitido pelo nó anterior, pela origem ou de forma nenhuma
A
B
pacote sendo transmitido
pacote chegando ao
buffer cheio é perdido
buffer
(área de espera)
Notes: Alguns provedores de nível 1 também são provedores de nível 2.

## Slide 14: Atrasos e rotas reais da internet
Como são os atrasos e perdas “reais” da Internet?
Programa Traceroute: fornece medida do atraso da origem ao roteador ao longo do caminho de fim a fim da Internet para o destino. Para todo i:
  envia três pacotes que alcançarão roteador i no caminho para o destino
  roteador i retornará pacotes ao emissor
  emissor temporiza intervalo entre transmissão e resposta.
3 sondas
3 sondas
3 sondas
Notes: Alguns provedores de nível 1 também são provedores de nível 2.

## Slide 15: Atrasos e rotas reais da internet
1 cs-gw (128.119.240.254) 1 ms 1 ms 2 ms
2 border1-rt-fa5-1-0.gw.umass.edu (128.119.3.145) 1 ms 1 ms 2 ms
3 cht-vbns.gw.umass.edu (128.119.3.130) 6 ms 5 ms 5 ms
4 jn1-at1-0-0-19.wor.vbns.net (204.147.132.129) 16 ms 11 ms 13 ms
5 jn1-so7-0-0-0.wae.vbns.net (204.147.136.136) 21 ms 18 ms 18 ms
6 abilene-vbns.abilene.ucaid.edu (198.32.11.9) 22 ms 18 ms 22 ms
7 nycm-wash.abilene.ucaid.edu (198.32.8.46) 22 ms 22 ms 22 ms
8 62.40.103.253 (62.40.103.253) 104 ms 109 ms 106 ms
9 de2-1.de1.de.geant.net (62.40.96.129) 109 ms 102 ms 104 ms
10 de.fr1.fr.geant.net (62.40.96.50) 113 ms 121 ms 114 ms
11 renater-gw.fr1.fr.geant.net (62.40.103.54) 112 ms 114 ms 112 ms
12 nio-n2.cssi.renater.fr (193.51.206.13) 111 ms 114 ms 116 ms
13 nice.cssi.renater.fr (195.220.98.102) 123 ms 125 ms 124 ms
14 r3t2-nice.cssi.renater.fr (195.220.98.110) 126 ms 126 ms 124 ms
15 eurecom-valbonne.r3t2.ft.net (193.48.50.54) 135 ms 128 ms 133 ms
16 194.214.211.25 (194.214.211.25) 126 ms 128 ms 126 ms
17 * * *
18 * * *
19 fantasia.eurecom.fr (193.55.113.142) 132 ms 128 ms 136 ms
traceroute: gaia.cs.umass.edu para www.eurecom.fr
Tres medições de atraso de
gaia.cs.umass.edu para cs-gw.cs.umass.edu
* significa sem resposta (sonda perdida, roteador sem resposta)
enlace trans- oceânico
Notes: Alguns provedores de nível 1 também são provedores de nível 2.

## Slide 16: Vazão
vazão: taxa (bits/unidade de tempo) em que os bits são transferidos entre emissor/receptor
  instantânea: taxa em determinado ponto no tempo
  média: taxa por período de tempo maior
servidor, com arquivo de F bits
para enviar ao cliente
link capacity
Rs bits/sec
link capacity
Rc bits/sec
tubulação que pode transportar fluido na taxa Rs bits/s)
tubulação que pode transportar fluido na taxa Rc bits/s)
servidor envia bits (fluido) pela tubulação
Notes: Alguns provedores de nível 1 também são provedores de nível 2.

## Slide 17: Vazão
Rs < Rc Qual é a vazão média de fim a fim?
Rs bits/s
Rc bits/s
Rs > Rc Qual é a vazão média de fim a fim?
Rs bits/s
Rc bits/s
enlace no caminho de fim a fim que restringe a vazão de fim a fim. Núcleo da rede é rápido!
enlace de gargalo
Notes: Alguns provedores de nível 1 também são provedores de nível 2.

## Slide 18: Vazão na Internet
na prática: Rc ou Rs normalmente é gargalo
vazão de fim a fim por conexão: min(Rc,Rs,R/10)
10 conexões (aproximadamente) compartilham enlace de gargalo do backbone a R bits/s
Rs
Rs
Rs
Rc
Rc
Rc
R
Quanto será a Vazão de cada cliente se: Rc = 1 Mbps
Rs = 2 Mbps
R = 5 Mbps ?
Notes: Alguns provedores de nível 1 também são provedores de nível 2.

## Slide 19: “Camadas” de protocolo
Redes são complexas!
muitas “partes”:
  hospedeiros
  roteadores
  enlaces de vários meios físicos
  aplicações
  protocolos
  hardware, software
Pergunta:
Existe esperança de organizar a estrutura da rede?
Ou, pelo menos, nossa discussão sobre redes?
Notes: Alguns provedores de nível 1 também são provedores de nível 2.

## Slide 20: “Camadas” de protocolo
Lidamos com sistemas complexos todos os dias;
Descreva o sistema de uma companhia aérea.
Notes: Alguns provedores de nível 1 também são provedores de nível 2.

## Slide 21: Organização da viagem aérea
uma série de passos
passagem (comprar)
rota da aeronave
bagagem (verificar)
portões (embarcar)
Decolagem na posta
Rota da aeronave
Rota da aeronave
bagagem (verificar)
portões (desembarcar)
bagagem (retirar)
passagem (reclamar)
Notes: Alguns provedores de nível 1 também são provedores de nível 2.

## Slide 22: Camadas de funcionalidade da viagem
Camadas: cada camada implementa um serviço
  por meio de suas próprias ações da camada interna
  contando com serviços fornecidos pela camada abaixo
passagem (comprar)
bagagem (verificar)
portões (embarcar)
pista (decolar)
rota da aeronave
aeroporto de partida
aeroporto de chegada
centros de controle de tráfego aéreo intermediários
rota da aeronave
rota da aeronave
passagem (reclamar)
bagagem (retirar)
portões (desembarcar)
pista (pousar)
rota da aeronave
passagem
bagagem
portão
decolagem/pouso
rota da aeronave

## Slide 23: Por que usar camadas?
Lidando com sistemas complexos:
estrutura explícita permite identificação e relação entre partes complexas do sistema
  modelo de referência em camadas para discussão
modularização facilita manutenção e atualização do sistema
  mudança de implementação do serviço da camada transparente ao restante do sistema
  p. e., mudanças no procedimento de porta não afeta o restante do sistema
Uso de camadas considerado prejudicial?
  Desvantagem: Redundância de informação. (mas necessário)

## Slide 24: O Modelo OSI
MOSTRAR VÍDEO.

## Slide 25: Pilha de protocolos da Internet
Porque “Pilha”?
Qual a pilha da internet?

## Slide 26: Pilha de protocolos da Internet
aplicação: suporte a aplicações de rede
  FTP, SMTP, HTTP
transporte: transferência de dados processo-processo
  TCP, UDP
rede: roteamento de datagramas da origem ao destino
  IP, protocolos de roteamento
enlace: transferência de dados entre elementos vizinhos da rede
  PPP, Ethernet
física: bits “nos fios”
aplicação
transporte
rede
enlace
física
CAMADAS

## Slide 27: Modelo OSI
apresentação: permite que as aplicações interpretem significado de dados, p. e., criptografia, compactação, convenções específicas da máquina
sessão: sincronização, verificação, recuperação de troca de dados
Pilha da Internet “faltando” essas camadas!
  estes serviços, se necessários, devem ser implementados ONDE?
  necessários?
Notes: Alguns provedores de nível 1 também são provedores de nível 2.

## Slide 28: Modelo OSI
Encapsulamento
origem
aplicação
transporte
rede
enlace
física
Ht
Hn
M
segmento
Ht
datagrama
destino
aplicação
transporte
rede
enlace
física
Ht
Hn
Hl
M
Ht
Hn
M
Ht
M
M
rede
enlace
física
enlace
física
Ht
Hn
Hl
M
Ht
Hn
M
Ht
Hn
M
Ht
Hn
Hl
M
roteador
comutador
mensagem
M
Ht
M
Hn
quadro
Notes: Alguns provedores de nível 1 também são provedores de nível 2.

## Slide 29
OBRIGADO PELA ATENÇÃO!